Matrice de conformitate

| Nr. crt. | Cerinte din caietul de sarcini | Cantitate | Modul de îndeplinire a cerintelor din caietului de sarcini | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SCENOTEHNICA ŞI VIDEOTEHNICA de spectacol vor trebui să întrunească urmatoarele condiții minime SCENĂ scena de tip ground suport de dimensiuni minime 12 m x 10 m x 8 m (acoperită în întregime cu prelată); scena va fi inchisa cu mesh negru pe laterale si fundalul acesteia; podiumul pentru scena cu suprafața de minim 12 m X 10 m, înalțime reglabilă, minim 1 m; podiumul trebuie să fie dotat cu scară laterală de acces, rezistența podiumului de minim la 500 kg/m2; sistem de siguranță pentru stabilitatea scenei, cu contra greutăți; orice alte structuri solicitate în riderele tehnice ale artiștilor/ formațiilor care vor evolua pe această scenă; minim 4 turnuri tip Lahyer pentru videoproiectoare , pentru instalatia de sonorizare si pentru camerele tip cable-cam desfasurate in perimetrul Pietei Unirii la minim 8m inaltime prevazute cu sisteme de siguranță pentru stabilitate cu contra greutăți. SONORIZARE instalație de sonorizare pentru concertele în aer liber de minim 60 kw putere, de tip line array; mixer digital FOH minim 48 de canale, full parametric, minim 12 auxiliare, multicore aferent; 1 set de backline compus din cabinet + staţie de chitară, cabinet + staţie de bass, set complet de tobe (tobe, stative şi scaun de toboşar); microfoane de preluat instrumente filarmonica de tip DPA,minim 48 bucăți; microfoane fără fir, minim 4 bucăți minim 8 monitoare de scena minim 350W; orice alte structuri solicitate în riderele tehnice ale artiștilor/ formațiilor care vor evolua pe această scenă. LUMINI comandă de lumini inteligente şi convenţionale cu minim 2048 de canale; minim 36 moving-head beam 7 R; minim 10 lumini de audiență (blindere); minim 12 lumini de tip Fresnel de putere minimă 2000 W dotate cu barn doors; splitter de semnal şi cablaje aferente; spot urmărire (follow spot) de minim 500 W – 1 buc; orice alte structuri solicitate în riderele tehnice ale artiştilor/ formațiilor care vor evolua pe această scenă. VIDEO 3 ecrane de proiecție tip LED, de minim 6X4 m, minim P10, în perimetrul Pieței Unirii; structura led de minim 8 X 6 m, minim P10, fundal scenă; media server minim 4 ieșiri; minim 4 procesoare video şi cablaje aferente; camere video HD – minim 3 bucati; wirecam cu lungime de minim 50m dispus in Piața Unirii. VIDEOMAPPING Realizarea și proiecția pe clădirea Consiliului Județean Vrancea, cu o suprafață aproximativă de 850 m2, a unui filmuleț de evocare a celor 100 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 2018. Filmul va conține elemente ce reliefează importanța județului Vrancea în contextul Marii Uniri ( Mica Unire de la 24 ianuarie 1859, Bătăliile de pe câmpurile de luptă de la Mărășești și Mărăști din timpul Primului Război Mondial, Parcul Memoriei Naționale RoMândria etc). Prestatorul va ceda copyright-ul și dreptul de folosință a materialului video autorității contractante. Prestatorul are obligația de a prezenta autorității contractante un preview de 30 de secunde care să conțină liniile principale ale video-mappingului atât în stil de creație video cât și ca abordare narativă, până la data de 20 noiembrie 2018, urmând ca autoriatea contractantă sa dea bun de tipar. Ofertantul va asigura pachetul și soluția completă de echipamente și personal pentru implementarea proiectului: Video-proiectoare care să asigure un minim de 140 lumeni/m2; Stații grafice Conectică sunet și semnal Turnuri lahyer pentru videoproiectare și raincovers pentru acestea Protecții cabluri Echipa de montaj si implementare a întregului pachet de videomapping ACCESORII TEHNICE generator - 150 KWA – minim 1 buc; fronton acoperit de minim 20 m2 pentru mixere, procesare sunet, comandă de lumini și follow spot; protecție cabluri (cable-cross) între fronton și scenă; protecție cabluri (cable-cross) între generator și scenă |  |  |  |
|  | Moment artistic realizat de următorii artiști: DANIEL JINGA ORCHESTRA METROPOLITANA BUCURESTI CORUL ACCOUSTIC HORAȚIU MĂLĂELE SEBASTIAN STAN TRUPA DE DANS SI ACTORIE „ THE SKY ” Prezentator: OCTAVIAN URSULESCU |  |  |  |